4. Vývoj fotografických přístrojů, východiska a historické typy

4.1.  Typologie historických fotografických přístrojů

U typologického členění historických fotografických přístrojů nelze oddělit konstrukční složku od  obrazového účelu, neboť řešení  se obvykle snažilo respektovat pořadavky cílové skupiny  potenciálních uživatelů. Následující text je přizpůsoben  požadavku  stručného účelového přehledu, aby bylo zřejmé, z jakých kořenů vyrůstala dnešní situace na trhu fotografických přístrojů.

4. 2.  Přístroje pro první fotografické procesy

Nejstarší užívané fotografické přístroje vycházely ze zkušeností s camerou obscurou. J. N. Niepce na jednom ze svých přístrojů  použil skládaného měchu a sestrojil jednoduchou irisovou clonu.Talbotův původní přístroj skříňkového typu domácí výroby, rodinou přezdívaný „pastička na myši“ byl jednodušší. Daguerre  po zkušenostech s pokusnými přístroji  pařížského optika Chevaliera navrhl konstrukci daguerrotypického přístroje, který pak vyráběl - opatřený Daguerrovou autorizací - Alphons Giroux. Většina jednodušších daguerrotypických komor sestávala ze dvou do sebe světlotěsně zasunovatelných skřínek s objektivem zasazeným pevně do přední stěny. U jiného typu, pevné skříňky zpravidla čtvercového průřezu,  se zaostřovalo posuvem objektivu v tubusu.  U Chevalierova Le grand Photographe se zaostřovalo předozadním pohybem matnice, doostření se pak provádělo na objektivu pastorkem s hřebenem. Přístroj  byl zajímavý také tím, že šlo  o první složitelný fotoaparát.  Ve své době  výjimečné řešení představovala celokovová komora  kuželovitého tvaru na okrouhlé desky vyráběná P. W. F. Voigtländerem podle návrhu J. M. Petzvala.

Některé z  daguerrotypických přístrojů byly opatřeny zrcadlem nebo hranolem před objektivem ke stranovému převrácení obrazu. Nepřevrácený obraz daguerrotypista pozoroval shora -podobně jako u camer obscur - na matnici, pod níž bylo zrcadlo sklopné pod úhlem 45°. Exponovalo se z komory postavené na podložce, některé z přístrojů měly stojánek  se  stavěcím i šroubovým mechanismem. Rozměry daguerrotypických kazet na evropském kontinentě vesměs vycházely z takzvané celé desky, která měla velikost 6 x 8 pařížského palce (162 x 216 mm). V anglosaském světě měla celá deska formát  6 1/2 x 8 1/2 inch (165,1 x 215,9 mm). Přístroje pro kalotypie byly konstruované obdobně jako daguerrotypické, kazety však byly uzpůsobeny pro práci s tenkými a vlhkými papíry a mívaly vesměs větší formát  (9 1/2 x 11 1/2 inch).

4.3.  Fotografické přístroje mokrého kolodiového procesu

Fotografické komory pracující se skleněnými kolodiovými negativy byly již od počátku konstruovány jako měchové. Měch býval celokožený, plátěný i papírový s koženými rohy. Komory byly dřevěné, mnohdy čtvercového průřezu, s výtahovou podlážkou.  Na pevné přední stěně  byl na objektivovém prkénku  upevněn objektiv, zpravidla svisle i vodorovně vysunovatelný. Zadní rám byl posunovatelný po výtahu, který mohl být jednoduchý nebo dvojitý. Nesl matnici, která byla vyměnitelná za vysouvací kazetu. Ve své dolní části mívaly kazety pro mokrý kolodiový proces žlábek, kam ústily zbytky z roztoku stékající z desky exponované ve vlhkém stavu. Používaly se už vložky s posunovatelnými lištami pro záměnu formátů. Pro práci mimo ateliér se používaly skládací třínohé stativy, v ateliéru těžké pojízdné stativy většinou sloupového typu. Na základě patentu fotografických vizitek E. Disdériho se stavěly přístroje se dvěma až čtyřmi objektivy umožňujícími  nezávislou expozici více částí jedné desky. Současně  se také uplatnily možnosti posuvu kazety pro expozici více částí jedné desky jedním objektivem. Ukončení výroby  těchto typů souviselo s koncem užívání techniky mokrého kolodiového procesu.

Pro práci s technikami  pozitivního postupu přímo v komoře se v padesátých letech 19. století uplatnily i přístroje bez měchu z daguerrotypické éry, tj. sestávající ze dvou skřínek světlotěsně do sebe zasunutých.

4. 4.  Fotografické přístroje po zavedení suchých desek

4. 4. 1.  Profesionální ateliérové

Konstrukce přístroje pro ateliérovou práci vycházela ze svého určení, jímž bylo  vytvoření portrétního snímku. Zaostření, výměna kazety, expozice - vše mělo proběhnout  snadno, účelně a  rychle, ovládáno ze stanoviště operátora za komorou. Ateliérová komora byla měchová s dlouhým výtahem, který umožňoval používání objektivů s delším ohniskem. Po základně komory s výtahovým rámem se objektivový i matnicový rám pohybovaly pomocí pastorků, zabíhajích do ozubených tyčí  upevněných po bocích výtahového rámu. Objektivový rám byl pevně zastaven podle ohniskové vzdálenosti  objektivu. Zaostřovalo se v zásadě posuvem matnice. Některé komory měly úpravu umožnující vzájemně sladěný pohyb  matnicového a objektivového rámu. Přední rám byl někdy opatřen úchyty pro zasazení kovové konstrukce, na kterou se upevňovalo sukno pomáhající fotografovi při zaostřování.Matnicový rám často býval naklonitelný podle svislé a vodorovné osy, což umožňovalo při minimální hloubce ostrosti, u portrétu časté, vyrovnat ostrost  i u vzdálenějších partií  portrétovaného. Kazety bývaly opatřeny  žaluzií, často měly úpravu pro expozici dvou snímků na jednu desku. Pokud byly čtvercového tvaru, mívaly vložky pro různé velikosti desek obdélníkového formátu. Formát ateliérových komor se pohyboval mezi 18 x 24 cm až 30 x 40 cm. Expozici u ateliérových komor určovala pneumatická závěrka, ovládaná pomocí balónku spojeném se závěrkou hadicí. Závěrka byla zabudovaná do přístroje, za objektiv.

Salonní komora byla rozměrným a hmotným přístrojem, jehož nezbytnou součástí  byl těžký sloupový stativ, zvedaný pomocí ozubené tyče v sloupu samosvorným šnekovým převodem ovládaným klikou. Mnohdy tvořila komora se stativem  vzájemně  sladěnou jednotku, kde některé fotografovy úkony mohly být účelně rozloženy. Hlava stativu s deskou  se obvykle dala  vodorovně naklánět,  případně bylo umožněno v malém rozmezí i otáčení  kolem své osy. Vedle sloupového stativu se někdy používal  vidlicový stativ, který umožňoval  spuštění  komory  velmi nízko k podlaze, což se mohlo využít  při fotografování dětí nebo zvířat. Stativ býval pojízdný  po ateliéru, pozice se  dala zafixovat. Výroba ateliérových komor se udržela ještě krátce po polovině 20. století.

4. 4. 2.  Cestovní

Takzvané cestovní  fotografické přístroje byly konstrukčně přizpůsobeny  pro fotografování v exteriéru. Byly to dřevěné měchové komory opatřené dvojitým i trojitým výtahem pro práci s objektivy různých ohniskových vzdáleností. Daly se snadno složit  do základních objemů svého formátu, který se pohyboval mezi 13 x 18 cm až 24 x 30 cm. V Evropě se rozeznávaly  konstrukce  anglického, francouzského a německého  typu, jednoduchého a nákladnějšího provedení. Přístroje  jednoduchého a levnějšího provedení měly  sklopnou podlážku, která byla závěsem spojena s pevnou  přední objektivovou stěnou. Podlážka byla zároveň výtahem pro zadní matnicový rám.  Snímání na ležato při výškovém formátu přístroje umožňoval  měch otočně o 90° upevněný na objektivové stěně a stejně tak přesazitelná matnice. Zaostřovalo se posuvem matnice pastorkem po ozubených výtahových lištách. Kazety se uplatňovaly jednoduché i dvojité. Objektiv v samostatném prkénku na přední stěně byl posunovatelný vertikálně i horizontálně. Náročnější cestovní přístroje měly dvojitý i trojitý výtah,po němž se pohyboval jak objektivový tak matnicový rám.Oba rámy se mohly sklánět kvůli vyrovnávání svislic například pči snímcích architektur. Měch byl řešen v jehlancovitém  tvaru,což umožňovalo  nejen úspornější  skládání, ale především práci se širokoúhlými objektivy. Výtahová podlážka komory měla již zabudovanou  kruhovou stativní hlavici, v níž se komora mohla otáčet kolem svislé osy. Doba  používání (a vzácně i výroby)  těchto přístrojů přetrvala do 30. let 20. století.

4. 5.  Fotografické přístroje s nástupem amatérského hnutí

Rozmach amatérského fotografování, podmíněný pokrokem fotografické techniky, přinesl  neobyčejnou konstrukční šíři fotografických přístrojů, jež  byly přizpůsobeny  amatérským nárokům. Tyto přístroje  byly vesměs nenáročné na manipulaci, měly úspornou  stavbu, malou hmotnost i objem a sloužily pro menší formáty negativů (zpravidla menších než 9 x 12 cm).  Výroba těchto přístrojů ve větších sériích vedla ke snižování ceny amatérských fotoaparátů obecně a  k ústupu od dřeva jako hlavního konstrukčního materiálu. Byla také podnětem k vývoji nových objektivů. Hromadná výroba už byla založena na nových technologických postupech, kde se uplatňovalo lisování a odlévání částí i celých dílů a počítalo se s využitím  umělých hmot.

4. 5. 1.  Sklopné komory na desky a film

Sklopné ruční aparáty se  vyvinuly z cestovních komor, s nimiž mají řadu společných znaků. Vždy se jedná o měchové přístroje s výtahem, které po složení  tvoří kvádr s mírami téměř odpovídajícími určenému formátu. Měch byl zpravidla plátěný. Rám tělesa, zpočátku dřevěný, po roce 1900  již většinou kovový, byl opatřen sklopnou plochou, která tvořila podlážku  výtahové lišty. Po výtahu, který bývá jednoduchý až trojitý,  se posouvají sáňky s  nosičem objektivu  ve tvaru písmene U -  U standartou. Její objektivová deska je pohyblivá vertikálně i horizontálně (posouváním standarty v sáňkách).  Původně často osazované závěrky   pérové  nahrazovaly  většinou centrální pneumatické Compound či centrální Compur. Podlážku komory ve vztyčené poloze udržují  dvě boční vzpěry.  Některé kontrukce umožňují  sklopit podlážku  v úhlu větším než 90° a pak bývá  i standarta  šikmo nastavitelná.  Pro snímání z ruky jsou sklopné komory opatřeny hledáčkem, při upevnění na stativ se využívá  libely.  Hledáček byl různých typů: nejčastěji brilantní, rámečkový, vzácně Newtonův, Galileův... Zadní část  tělesa je otevíratelná, uzpůsobená pro  upevnění rámečku s matnicí nebo kazety, která je většinou již plechová se zasouvacím víčkem. Matnice je opatřena  sklopitelnými plátěnými klapkami, které brání pronikání rušivého světla a chrání po složení  matnici.

Sklopné komory na svitkové filmy mají upravenou zadní část, která vychází z většího objemu kazety nesoucí dvě cívky. Konstrukce zadního dílu se pak liší  podle způsobu zakládání filmu. Obrazové pole svitkových filmů činilo13 x 18 cm, 10, 5 x 16 cm,  10 x 12, 5 cm, 8 x 10,5 cm,  9 x 9 cm, 6,5 x 11 cm, 6 x 9 cm.... Sklopné komory obecně patří k nejpropracovanějším typům fotografických přístrojů. Některé z  variant  se ve výrobě udržely až do 2. poloviny 20. století.

4. 5. 2.  Vzpěrové komory na desky a film

Vzpěrové komory se vyvíjely současně se sklopnými, nebyly však tak rozšířené. Jejich konstrukce vycházela z požadavku  maximální pohotovosti, aby se s přístrojem ihned po otevření  mohlo fotografovat, neboť bylo zřejmé, že operace   prováděné u sklopných komor (otvírání podlážky, vysunutí  objektivu po výtahu ad.), snižovaly  akceschopnost fotografa.U vzpěrových přístrojů byla přední objektivová deska spojena  se zadní stěnou  odpruženými vzpěrami, které se v okamžiku otevření napřímily, až objektivová deska zapadla do západek vzpěr v poloze rovnoběžné s  rovinou obrazu. Vzpěry tuto polohu zajišťovaly nejen s vysokou přesností, ale i značnou pevností. Aby se tak dělo, byly vymyšleny různé systémy, které možno charakterizovat jako nůžkové, kloubové, závěsové. U některých sklopných komor po složení  sklopná podlážka chránila  objektiv, u jiných byl nechráněný. Materiál skříně nejstarších vzpěrových komor  byl ještě ze dřeva, později se většinou používalo kovu, ale i  lepenky nebo  umělých hmot ( bakelitu). Z původně používaných formátů 18 x 24, 13 x 18 cm se přešlo vesměs k deskám 9 x 12 cm a svitkovým filmům obdobných formátů jako u sklopných přístrojů. Zaostřování mělo několikero  řešení. Nejčastěji se ostřilo jemnou změnou otevření vzpěr. Pomůckou v tom případě byla stupnice vzdáleností. U jiných komor se doostřovalo šroubovou objímkou objektivu. Vzpěrové komory měly vesměs štěrbinové závěrky a to v tělese komory, méně častěji byly vybaveny závěrkami centrálními sektorovými, vestavěnými do nosiče objektivu. U vzpěrových komor se předpokládalo fotografování přímo z ruky, proto se kladl důraz na vybavení spolehlivým hledáčkem. Obvyklé rámečkové hledáčky ve 20. letech 20. století  vesměs  nahrazovaly hledáčky  optické, průhledové.  Vzpěrové komory se využívaly především ve fotografickém  zpravodajství. Jejich hlavní  éra používání a výroby končila kolem roku 1930, i když se v modifikacích pro svitkový film udržely ještě ve 2. polovině 20. století. V konstrukcích nového typu se ještě před 2. světovou válkou  uplatnilo mj. automatické řízení clony pomocí selénového expozimetru, transport filmu páčkou,  koincidenční spřažený dálkoměr, teleskopický hledáček, tedy inovace, které zpřesňovaly práci fotografů a jimiž konstruktéři reagovali na vývoj u jiných typů fotopřístrojů.

4. 5. 3.  Zásobníkové a detektivní komory

Konstrukce zásobníkových a detektivních komor se snažila řešit  transport  fotografických desek nebo listů filmu  přímo v přístroji. Rostoucí obliba těchto přístrojů od 80. let 19. století měla souvislost   s nástupem amatérského fotografování. Přístroje byly různých konstrukcí, ale jejich základem bylo, že desky nebo listy filmů byly uloženy v plechových rámečcích  v zásobníku komory, odkud se posunovaly k osvitu citlivé vrstvy. Způsob jejich výměny byl řešen různě. Jedním typem řešení byl  ke komoře připojený (většinou svrchu) světlotěsný kožený vak (nebo i dřevěné pouzdro), kam se exponované desky přesouvaly  pákovým mechanismem, táhlem či  pomocí žaluzie. V některých případech byl zásobník odnímatelný  i během fotografování.  Jiným typem řešení( bez koženého vaku) byl pružinami brzděný  pád exponovaných desek na dno přístrojenebo přesun desek  v přístroji na stranu. Přesun se prováděl kličkou, táhlem, páčkou i pouhým stiskem knoflíku. Přístroje byly často vybaveny automatickým počítadlem exponovaných desek. Hledáček byl zpravidla  reflexní matnicový.  Používala se převážně sektorová závěrka, u přístrojů označených jako detektivní i  pérová. Zaostřování se provádělo  výsuvem celé přední části přístroje, posuvem objektivu. Zásobníkové přístroje byly nejčastěji zařízeny na tucet (12)  desek,  některé pouze na 6, ale i na větší počet. Některé kombinovaly možnost  desek a plochých filmů.  Většina zásobníkových komor byla vyrobena ze dřeva. Nejčastějším formátem starších přístrojů byl 9 x 12 cm, výjimečně i 13 x 18 cm nebo 12 x 16,5 cm. Po roce 1900 převládaly komory na formát 6,5 x 9 cm. Existovaly i přístroje na speciálnější formáty, například na listy filmů 83 x 83 mm nebo ploché filmy  4,5 x 6 cm.

Typ zásobníkové komory označovaný jako „detektivní“  vychází z obchodního označování  Universal-Detectiv-Camera, které mělo manifestovat pohotovost a nenápadnost. Přístroje byly opatřeny  černým plátnem, zaostřování se provádělo posuvem přední stěny, hledáček byl reflexní matnicový, rozměr přístroje byl shodné šířky a výšky.  Typologicky však nejsou zvláštní skupinou.  I když zásobníkové komory  s exponovanými deskami na dnech  přístrojů byly poměrně  pohotové, jejich nevýhodou byla značná hmotnost i  častá poruchovost mechanismů pro výměnu desek. Výroba těchto přístrojů ustávala kolem roku 1910.

4. 5. 4. Skříňkové komory (boxy)

Základní ideou uvedení  skříňkových komor (boxů) na trh bylo úsilí  George Eastmanna poskytnout zákazníkovi  firemní servis, který by byl  komplexní a  levný. Roku 1888 byl představen  jednoduchý skříňkový The Kodak (o něco později pak No 1 Kodak), který obsahoval papírový pás opatřený citlivou vrstvou, na který se vešlo sto okrouhlých snímků. Po expozici byl celý přístroj zaslán zpět to továrny, kde snímky byly zpracovány a  nabit nový film. Reklamní kampaň  vedla k oblibě a výrobě podobně koncipovaných přístrojů i dalšími firmami.

Skříňkové přístroje byly  zařízeny jednak pro desky formátu 4,5 x 6 cm, jednak  pro svitkový film od formátu 9 x 9 cm po 6 x 6 cm. V boxech byl využit i první svitkový film krytý černým papírovým pásem v celé délce.

Skříňkové přístroje (boxy) ve své nejjednodušší podobě měly jednoduchou konstrukci: obsahovaly dvě cívky pro převíjení filmu,  objektiv typu  Fix Focus, jednoduchou závěrku, zrcadlový hledáček. Existovalo množství variant včetně náročnějších konstrukcí s kvalitnějšími objektivy i  závěrkami, ale základem byla vždy myšlenka jednoduchosti  řešení a ovládání. Boxy byly vyráběny ze dřeva, plechu, lepenky, umělé hmoty. Jako specifická kategorie levných přístrojů  přetrvaly do 80. let  20. století.

4. 6.  Zrcadlovky

U zrcadlovek je pozorování zvoleného motivu  vyřešeno  tak, že paprsky prošlé objektivem  jsou odráženy zrcadlem  na matnici hledáčku, kde vykreslují obraz. Zrcadlovky jsou vybaveny jedním nebo dvěma objektivy na přístroji.

4. 6. 1. Jednoobjektivové (jednooké)

Jednoobjektivové zrcadlovky se začaly vyrábět až kolem roku 1890, i když jejich princip  byl znám dlouho předtím. Ve své první generaci se jednalo o přístroje  na desky  formátů od 9 x 12 cm po 4,5 x 6 cm (včetně čtvercového  9 x 9 cm). Za svůj název zrcadlovky vděčí  skleněnému pokovenému zrcadlu,umístěnému v zadní části přístroje  pod úhlem 45°  a vyklápěné směrem k matnici  těsně před expozicí. Mechanismus štěrbinové závěrky, umístěné před negativem, se spustil, když vyklopené zrcadlo dosedlo na matnici. Náraz musel být vhodně tlumen. Obraz na matnici se odstiňoval skládacím světlíkem, což se považovalo za jednu z výhod těchto přístrojů. Přístroje někdy mívaly otočný matnicový rám pro požadovanou orientaci snímku. Některé přístroje měly ve světlíku ještě pomocné zrcadlo, což umožňovalo  fotografování z výše oka. Přední stěna  byla zpravidla výsuvná a nesla objektiv. U některých typů se dal zmenšit objem přístroje  pomocí pákových nebo nůžkových mechanismů, takže přední stěna po rozložení „vyjela“ na měchovém zařízení. U některých přístrojů vyráběných po roce 1910 se daly kombinovat  kazety na desky s kazetami na svitkový film. Epocha jednoobjektivových zrcadlovek první generace využívající  střední formát skleněných negativů dožívala ve dvacátých letech. K principu přístroje se konstruktéři vrátili při řešení zrcadlovek na svitkový film a kinofilm.

Představitelem řešení nové generace těchto přístrojů  může být jednak Exakta, model A, na svitkový film 127 pro formát 4 x 6,5 cm, vyráběný od roku 1930 a jednak Kine-Exakta na 35mm perforovaný kinofilm, vyráběná od roku 1936. Transport filmu byl řešen páčkou  spřaženou s natahováním závěrky. Ve stínítku bylo umístěno druhé zrcadlo pro zaostřování výřezu, resp.u kinofilmového přístroje lupa. Kine-Exakta měla odnímatelnou zadní stěnu  pro snadné založení filmu, výměnné objektivy,  možnost expozice od 12 s po 1/1000 s... Změnil se i celkový tvar a ustálily rozměry. Byl naznačen další vývoj. Hlavní výhodou jednookých zrcadlovek se stala  možnost  pozorovat motiv přímo snímacím objektiverm, což odstraňuje nebezpečí paralaxy hledáčku. Jednooké zrcadlovky se tak staly ideálními přístroji pro používání výměnných objektivů o různých ohniskových vzdálenostech.

4. 6. 2.  Dvouobjektivové (dvouoké)

Dvouobjektivové zrcadlovky byly konstručně jednodušší než jednooké, neboť nebylo nutno řešit sklápění zrcátka, včetně jeho vztahu  k funkci závěrky. Dvouobjektivové zrcadlovky působí dojmem dvou přístrojů posazených na sobě se společným zaostřováním, přičemž  dolní je odvozena od  klasické  skříňkové komory na desky a  horní slouží jako hledáček, kde se obraz zaostřuje na vodorovné matnici a na rozdíl od jednoobjektivových zrcadlovek je stále pozorovatelný  i v průběhu expozice. První  z objektivů, po optické stránce  kvalitnější, je určen k vykreslení obrazu na citlivou vrstvu, druhý z objektivů vykresluje zvolený motiv na matnici hledáčku. Dvouoké zrcadlovky první generace byly modifikací  zásobníkových  komor pro tucet či více desek formátu obvykle 9 x 12 cm. Vestavěný zásobník byl v dolní části. Pro své rozměry a hmotnost nebyly příliš rozšířené. Představitelem nové moderní druhé generace dvouobjektivových zrcadlovek byla komora Rolleiflex, vyráběné od roku  1929. Přístroj stanovil vzor pro konstrukci, typologii i rozměry výrobků  dalších firem, včetně československé Flexarety.

4. 7.  Stereoskopické fotografické přístroje

Snímky  stereoskopické dvojice bylo možné především pořizovat postupně pomocí jednoho přístroje s jedním objektivem, přičemž mezi jednotlivými expozicemi bylo nutné přístroj stranově posunout o určitou vzdálenost, která odpovídá vzdálenosti očních os. Aby byl zachován stereoskopický efekt, bylo nutné přesně dodržet pozici kamery v obou polohách a provést snímky co nejrychleji za sebou. Pro využití specifických možností stereoskopie měly však největší význam přístroje, které umožňovaly současné pořizování obou snímků dvojice.

Prototypem  přístrojů pro stereoskopickou fotografii byla komora Johna Benjamina Dancera z roku 1853 vybavená dvěma objektivy a vnitřní přepážkou. Na tuto komoru typu sliding-box se tudíž mohly jedním záběrem pořídit na kolódivou desku velikosti 8 x 17 cm dva snímky  najednou. Přístroj s jedním společným měchem musel být ve středu opatřen mezistěnou, aby obraz jednoho objektivu nepřesahoval do obrazu objektivu druhého. Častěji se však užívaly přístroje se dvěma měchy, takže stereopřístroje působily jako  dvojčata. Významným vylepšením aparátů bylo spřažení ovládacích prvků a vybavení vodováhou. Až do počátku 20. století, kdy zájem o stereoskopii začal  klesat, bylo vyrobeno mnoho desítek typů stereoaparátů, jak boxů, tak i vzpěrových a sklopných přístrojů s měchem. Kolem přelomu století měla většina ručních přístrojů na desky a film svúj  stereoskopický protějšek. Rozšířil se i počet užívaných formátů; vedle nejvýhodnějšího 8,5 x 17 cm se ujal také 6 x 13 cm, vzácně i 4,5 x 10,7 cm a 9 x 18 cm.

4. 8. Fotografické přístroje na malý formát a zvláštních řešení

4. 8. 1.  Maloformátové přístroje

Úsilí využit pro fotografování přístrojů na velmi malý formát  se táhne celými dějinami fotografie. Talbotův přístroj z roku 1835 nebo Steinheilův z roku 1839 (na formát daguerrotypie 8 x 11 mm) jsou toho ranými doklady. Výhoda menších formátů se spatřovala především ve snížení hmotnosti přístrojů a v možnosti využít objektivů kratších ohniskových vzdáleností. Malý formát kladl ovšem značné náropky na kvalitu a zpracování negativu i na přesnou konstrukci fotopřístrojů. Mezníkem pro rozvoj  maloformátových přístrojů  byl protyp kompaktního přístroje Oskarem Barnackem  na 35 mm film v roce 1913, jehož hromadná výroba se uskutečnila od roku 1925 pod názvem  Leica. Tím vpodstatě začala éra fotografování na kinofilm, což mělo ohromné důsledky na proměnu fotografické práce.

4. 8. 2. Panoramatické přístroje

Účelem panoramatických přístrojů bylo zachytiit  panoramatický pohled na formát, kde poměr délky k výšce je větší, než u formátů- běžně používaných. Konstrukce mnoha panoramatických přístrojů je řešena tak, že objektiv se během záběru otáčí a postupně vykresluje obraz na citlivou vrstvu. Na podobném  principu byl navržen a zkonstruován  již v roce 1848 daguerrotypický přístroj. Práce s deskou prohnutou do válce byla ovšem komplikovaná a podobné pokusy nepřekročily rámec experimentů. Uplatnění fotografického filmu umožnilo účelnější řešení. Příkladem je Kodak Panoram Camera z roku 1900, která exponovala otáčejícím se objektivem na film spočívající na válcové ploše. Vedle přístrojů s pohybovanými  optickými členy se od 30. let 20. století uplatňovaly konstrukce vykreslující panoramatický obraz bez pohybu optických soustav.

4. 9. Přístroje pro barevnou fotografii

K aplikaci Maxwellovy myšlenky  aditivního způsobu míchání barev byla vytvořena pozoruhodná řada přístrojů  pro barevnou fotografii.Nejjednodušším typem byly komory pro výtažkové snímky, s jejichž pomocí se fotografovala statická scéna postupně přes výtažkové filtry. Pro snímky pohyblivých objektů  se sestrojily přístroje s děličem svazku paprsků , který je za objektivem rozdělil  do tří směrů. Jednou expozicí  tak bylo možné získat tři výtažkové negativy. Taková komora byla navržena již roku 1862. Nejznámějším typy  přístrojů pro barevnou fotografii nesly značku Bermpohl & Co. Berlin z počátku 20. století. Nejmenším přístgrojem pro tříbarevnou fotografii byla československá Spektaretta vyráběná od roku u 1939, pracující s hranolovým děličem svazku paprsků na perferovaný kinofilm. Na obrazové pole 24 x 24 mm bylo vytvořeno 12 trojnegativů, jejichž  zpracování na pozitv se provádělo  systémem  Lichrom. Přístroj byl ovšem zkonstruován v době, kdy používání  vícevrstvých barevných filmů bylo již praktičtější.

4. 10. Přístroje pro okamžitou fotografii

Přístroje pro okamžitou fotografii mají dlouhou historii, která začíná u ferrotypií mokrého kolodiového procesu,  i když v této fázi nebyly ještě  všechny komory opatřeny přímo  dílem s vyvolávacím roztokem. Principem konstrukce přístrojů pro okamžitou fotografii bylo, aby po expozici se deska v přístroji  přesunula do části, kde došlo k vyvolání snímku.  Nejstarší přístroje pro ferrotypické želatinové desky  byly zásobníkového typu, obsahovaly tudíž zásobník až na několik desítek desek obdélníkového (většinou vizitkového formátu) či formátu okrouhlého (obvyklý průměr 26,5 mm). V dějinách těchto  zařízení jsou také ferrotypické vyvolávací automaty,  z nichž nejstarší  BOSCO se objevil kolem roku 1890 (v Praze 1895).

Procesem, který využívala ve 20. století většina přístroje pro okamžitou fotografii, byl takzvaný  difúzní fotografický postup. Po výzkumech v německé Agfě v letech 1930-40 jej v praxi začala aplikovat  Polaroid Corporation v roce 1947 (předvedení), resp. 1948 (uvedení na trh). Princip vzniku snímku  u Polaroid Land-Camery, pojmenované po svém tvůrci Edwinu Landowi, spočíval v tom, že citlivá vrstva  se po expozici   uvedla do styku s pozitivním papírem, přičemž mezi vrstvy se vtlačila  pastovitá ustalovací vývojka. Díky thiosíranu sodném, přítomném v ustalovací vývojce, se na neosvitnutých místech  negativní vrstvy rozpouštěl nezredukovaný halogenid stříbrný a difundoval do papíru, kde katalyzátor  vyredukoval  stříbro z komplexní sloučeniny, pronikající difúzí. Proces byl ukončen vytažením vlhkého pozitivu  z přístroje a jeho uschnutím na vzduchu.

Dodatek:

Cesty k digitální fotografii

Za prapočátky uplatnění  fenoménu digitální fotografie možno považovat  přenosy fotografií  kabelovým spojením  mezi Londýnem a New Yorkem ve 20. letech 20. století.  Kvalita přenesených snímků ovšem nebyla dobrá a přenos trval téměř tři hodiny.

Prvním případem v historii kybernetiky, kdy počítač  zaznamenal a zpracoval obrazový záznam, se uskutečnil  v americkém Národním ústavu pro standardizaci v roce 1957, kdy jeho pracovník Russel A. Kirsch nasnímal do počítače  fotografii svého syna. Jen o  dva roky předtím se k počítači, využívanému tehdy především k matematickým výpočtům a komunikujícímu  s okolím pomocí děrných štítků, připojil první monitor.

K nejvýraznějšímu úspěchu ve zpracování  elektronických snímků  docházelo v 60. letech 20. století  v americkém Národním úřadu pro kosmonautiku (NASA). 28. července 1964 byly v kalifornské Pasadeně zachyceny signály  z videokamery ze sondy Mariner 7 letící k Měsíce. Přenos obrazu ovšem proběhl v analogové formě.

Zlepšení kvality obrazu přineslo jednak využívání elektronek vidicom, vyvinutých NASA  společně s RCA, jednak  digitální přenos signálu. Z aplikací spojených s objevováním vesmíru se technologie digitálního přenosu obrazu a jeho počítačového zpracování dostaly postupně do dalších oborů.  Významným mezníkem se roku 1979  stal systém Response 300 izraelské společnosti Scitex, která svých zkušeností s využitím  počítačů  ke grafickým návrhům potisků textilií přenesla do polygrafické oblasti. Response 300 umožňoval nejen vytvářet  barevné seperace jako dosavadní litografické systémy, ale především umožňoval  části fotografií měnit a vytvářet montáže.

Zásadní změnu  v uplatnění digitální fotografie mohlo ovšem přinést až využívání osobních počítačů; první PC počítač uvedla na trh IBM v roce 1982. O dva roky později firma Apple představila Macintosh, první počítač využívající grafického rozhraní s heslem o uživatelské přívětivosti. Popularita počítačů Apple dala vzniknout novému způsobu přípravy tiskovin  - desktop publishing. Novému trendu přispěly v roce 1985 první relativně levné skenery, umožňující převést  zdigitalizovaný obraz do  domácího počítače.

Náznakem úsilí o změnu  „chemické fotografie“ na elektronickou variantu záznamu obrazu byl prototyp fotopřístroje Sony Mavica (MAgnetic VIdeo CAmera), představený již roku 1980. Přístroj využíval jako obrazového snímače polovodičového senzoru CCD, záznam však byl analogový a ukládal se na magnetický kotouč. Jednalo se o první spotřebitelský produkt, který k záznamu obrazu používal polovodičový prvek. I když kvalita snímků  nebyla přesvědčivá,  naznačily se možnosti dalšího vývoje.

Zvýšený  zájem o digitální záznam obrazu pomocí fotopřístroje koncem osmdesátých let vedl k tomu, že výrobci  nejprve spojili dva  již existující produkty - fotoaparát a skener v jedno zařízení. Na výstavě Photokina na podzim 1990 představila firma Arca jako prototyp skenerový zadní díl ke svému fotoaparátu  M-Line Monolith na formát 6x9 cm. Na veletrhu CeBIT  na jaře 1991 byl představen pod označením „digitální  fotokamera první generace“ fotopřístroj DigiCam (později doplněný o slůvko „Classic“) kalifornské společnosti  Dycam. Sériově vyráběný model měl obrazové rozlišení 376 x 240 pixelů, vestavěný blesk a obraz zaznamenával jen černobíle. O rok později na stejném veletrhu byl představen model s písmeny HR, která označovala „High Resolution“. To tehdy znamenalo 496 x 365 pixelů, obraz byl v odstínech šedi a cena byla 1500 DEM.  V létě 1993 představila společnost Apple s technologií Kodak poměrně levný barevný digitální fotopřístroj - Quick Take 100.  Volitelné rozlišení 640 x 480 a 320 x 240 pixelů v barevné kvalitě 24 bitů, hledáček, blesk, pevný objektiv, automatické ostření, automatické řízení expozice. Svým tvarem, rozlišením i způsobem ovládání naznačil Quick Take 100 standard, jehož se chytli i další  výrobci. Ve stejné době Canon představil svůj Ion 560, tvarem sice podobný přístroji Apple, ale pracujícímu s jinou technologií (vpodstatě šlo o videokameru pracující v režimu jednotlivých snímků s rozlišením 470 000 pixelů při 24 bitové hloubce barvy). Kamera měla již zoom  a makrofunkce. Firma Kodak  představila DCS 100 (Digital Camera System), založený na fotoaparátu Nikon F 3 s plošným CCD snímačem o velikosti 16 x 21 mm s rozlišením 1024 x 1280 pixelů a s přenosným pevným diskem o kapacitě 200 MB. Cena tohoto  špičkového modelu byla 37 500 DEM. V roce 1993 tak byly zřetelně naznačeny cesty dalšího vývoje: skenerové zadní díly ke středo- a velkoformátovým fotopřístrojům, jednoduché  digitální fotopřístroje s plošným čipem, „nepravé“ digitální fotopřístroje na principu  still-video  a špičkové  fotopřístroje s kvalitním plošným čipem a relativně vysokým rozlišením. Výstava Photokina na podzim 1994  nabídkou několika desítek digitálních fotopřístrojů mnoha výrobců dokázala, že již nejde o přechodnou záležitost, ale výrazný  trend. Photokina 1998 pak integrovala digitální fotografii jako přirozeného partnera klasického způsobu fotografování.

Pavel Scheufler